## Slide 1
Raspberry Pi
Introducción

## Slide 2: Objetivo
Hacer una introducción a:
  ¿Qué es Raspberry Pi?
  ¿Qué son los puertos GPIO?
  ¿Cómo interactuar de forma básica con distintos tipos de componentes digitales?

## Slide 3: ¿Qué es Raspberry Pi?

## Slide 4: ¿Qué es?
  “A small and affordable computer that you can use to learn programming.“
  https://www.raspberrypi.org/

## Slide 5: ¿Cómo está compuesta?
  Procesador ARM
  Puertos
    HDMI, USB, Ethernet, Salida video RCA, Salida de audio 3.5 mm.
  Conectores GPIO
  Ranura para micro SD
  Bluetooth
  Wifi

## Slide 6: Modelos y especificaciones
Modelo | Raspberry Pi 1 B+ | Raspberry Pi 2 B | Raspberry Pi 3 B | Raspberry Pi Zero | Raspberry Pi Zero W
Fecha | 2012 Feb 15 | 2015 Feb 1 | 2016 Feb 29 | 2015 Nov 30 | 2017 Feb 28
SOC | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2837 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835
Core | ARM1176JZF-S | Cortex-A7 | Cortex-A53 64-bit | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S
Nº Cores | 1 | 4 | 4 | 1 | 1
CPU Clock | 700 MHz | 900 MHz | 1.2 GHz | 1 GHz | 1 GHz
RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 512 MB
Memoria | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD
USB | 2 | 4 | 4 | 1 microUSB | 1 microUSB
Ethernet | SI | SI | SI | No | No
Wi-Fi | No | No | SI | No | SI
Bluetooth | No | No | SI | No | SI
HDMI | Si | Si | Si | Mini | Mini
GPIO | 8 | 17 | 17 | 17 | 17
UART | Si | Si | Si | Si | Si
SPI | Si | Si | Si | Si | Si
I2C | Si | Si | Si | Si | Si
DSI (LCD) | Si | Si | Si | No | No
Camara | Si | Si | Si | Si | Si
Altura | 85.6 mm | 85.6 mm | 85.6 mm | 65 mm | 65 mm
Ancho | 53.98 mm | 56.5 mm | 56.5 mm | 30 mm | 30 mm
Profundidad | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 5 mm | 5 mm
Peso | 45 g | 45 g | 45 g | 9 g | 9 g
Consumo | 700 mA | 820 mA | 1400 mA | 350 mA | 350 mA

## Slide 7: Modelos y especificaciones

## Slide 8: ¿Qué SO utiliza?
  Raspbian
  Snappy Ubuntu Core
  Ubuntu Mate
  Windows 10 IOT Core
  OSMC
  Etc.
  https://www.raspberrypi.org/downloads
  *Nosotros utilizaremos Raspbian

## Slide 9: Otros S.O.

## Slide 10: Snappy Ubuntu Core

## Slide 11: Ubuntu Mate

## Slide 12: PIDORA

## Slide 13: OPENELEC

## Slide 14: RECALBOX

## Slide 15: RECALBOX

## Slide 16: ¿Cómo se programa?
  Raspbian trae instalado un interprete de Python y una librería (también en Python) que nos permite comunicarnos con los GPIO.
  No obstante se pueden instalar compiladores que corran sobre Linux.
  *Nosotros utilizaremos Python

## Slide 17: ¿Qué son los GPIO?
G
P
I
O

## Slide 18: ¿Qué Son Los Puertos GPIO?
  G  General
  P Purpose
  I Input
  O Output
  Son puertos DIGITALES
  Algunos de entrada y salida de datos
  Otros de alimentación
  Se utilizan para interactuar con componentes digitales.

## Slide 19: ¿Cómo identificamos los puertos GPIO?

## Slide 20: Proyectos Ejemplo

## Slide 21: ¿Para qué la podemos usar?

## Slide 22: Proyectos Ejemplo

## Slide 23: Proyectos Ejemplo

## Slide 24: Proyectos Ejemplo

## Slide 25: Proyectos Ejemplo

## Slide 26: ¿Cómo interactuar con componentes digitales?

## Slide 27: Práctica

## Slide 28: Práctica - ¿Qué vamos a hacer?
Medir Distancia
Detectar Movimiento
Controlar Leds

## Slide 29: Práctica - ¿Qué vamos a hacer?
Controlar un Motor Paso a Paso
Controlar un Servomotor
Controlar un Relay

## Slide 30: Práctica - ¿Cómo lo vamos a hacer?

## Slide 31: Práctica – Configuración GPIO
SETUP
Library
Pins
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
GPIO.setup(14, GPIO.IN)

## Slide 32: Práctica – I/O
IO
GPIO.IN
i = GPIO.input(14)
GPIO.OUT
GPIO.output(14, GPIO.HIGH)
GPIO.output(14, GPIO.LOW)

## Slide 33: Práctica – PWM
SETUP
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
PWM
pwm.start(7.5)
pwm.ChangeDutyCycle(val)
pwm = GPIO.PWM(14, 50)
time.sleep(0.5)
pwm.stop()
val
0°: 12.5
90°: 7.5
180°: 2.5

## Slide 34: Diagrama de conexiones

## Slide 35: Diagrama Protoboard

## Slide 36: Práctica – Deploy

## Slide 37: Práctica – Run
python Ejercicio.py

## Slide 38: Preguntas

## Slide 39: Práctica – Resumen de las instrucciones
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
GPIO.setup(14, GPIO.IN)
i = GPIO.input(14)
GPIO.output(14, GPIO.HIGH)
GPIO.output(14, GPIO.LOW)

## Slide 40: Práctica – PWM
SETUP
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
PWM
pwm.start(7.5)
pwm.ChangeDutyCycle(val)
pwm = GPIO.PWM(14, 50)
time.sleep(0.5)
pwm.stop()
val
0°: 12.5
90°: 7.5
180°: 2.5

## Slide 41
¡Gracias!