## Slide 1
Raspberry Pi
Introducción

## Slide 2: Objetivo
Hacer una introducción a:
  ¿Qué es Raspberry Pi?
  ¿Qué son los puertos GPIO?
  ¿Cómo interactuar de forma básica con distintos tipos de componentes digitales?

## Slide 3: ¿Qué es Raspberry Pi?

## Slide 4: ¿Qué es?
  “A small and affordable computer that you can use to learn programming.“
  https://www.raspberrypi.org/

## Slide 5: ¿Cómo está compuesta?
  Procesador ARM
  Puertos
    HDMI, USB, Ethernet, Salida video RCA, Salida de audio 3.5 mm.
  Conectores GPIO
  Ranura para micro SD
  Bluetooth
  Wifi

## Slide 6: ¿Qué SO utiliza?
  Raspbian
  Snappy Ubuntu Core
  Ubuntu Mate
  Windows 10 IOT Core
  OSMC
  Etc.
  https://www.raspberrypi.org/downloads
  *Nosotros utilizaremos Raspbian

## Slide 7: ¿Cómo se programa?
  Raspbian trae instalado un interprete de Python y una librería (también en Python) que nos permite comunicarnos con los GPIO.
  No obstante se pueden instalar compiladores que corran sobre Linux.
  *Nosotros utilizaremos Python

## Slide 8: ¿Qué son los GPIO?
G
P
I
O

## Slide 9: ¿Qué Son Los Puertos GPIO?
  G  General
  P Purpose
  I Input
  O Output
  Son puertos DIGITALES
  Algunos de entrada y salida de datos
  Otros de alimentación
  Se utilizan para interactuar con componentes digitales.

## Slide 10: ¿Cómo identificamos los puertos GPIO?

## Slide 11: ¿Cómo interactuar con componentes digitales?

## Slide 12: Práctica

## Slide 13: Práctica - ¿Qué vamos a hacer?
Medir Distancia
Detectar Movimiento
Controlar Leds

## Slide 14: Práctica - ¿Qué vamos a hacer?
Controlar un Motor Paso a Paso
Controlar un Servomotor
Controlar un Relay

## Slide 15: Práctica - ¿Cómo lo vamos a hacer?

## Slide 16: Práctica – Configuración GPIO
SETUP
Library
Pins
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
GPIO.setup(14, GPIO.IN)

## Slide 17: Práctica – I/O
IO
GPIO.IN
i = GPIO.input(14)
GPIO.OUT
GPIO.output(14, GPIO.HIGH)
GPIO.output(14, GPIO.LOW)

## Slide 18: Práctica – PWM
SETUP
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
PWM
pwm.start(7.5)
pwm.ChangeDutyCycle(val)
pwm = GPIO.PWM(14, 50)
time.sleep(0.5)
pwm.stop()
val
0°: 12.5
90°: 7.5
180°: 2.5

## Slide 19: Práctica – Resumen de las instrucciones
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
GPIO.setup(14, GPIO.IN)
i = GPIO.input(14)
GPIO.output(14, GPIO.HIGH)
GPIO.output(14, GPIO.LOW)

## Slide 20: Diagrama de conexiones

## Slide 21: Práctica – Deploy

## Slide 22: Práctica – Run
python Ejercicio.py

## Slide 23: Preguntas

## Slide 24
¡Gracias!

## Slide 25: Otros S.O.

## Slide 26: Snappy Ubuntu Core

## Slide 27: Ubuntu Mate

## Slide 28: PIDORA

## Slide 29: OPENELEC

## Slide 30: RECALBOX

## Slide 31: RECALBOX

## Slide 32: Proyectos Ejemplo

## Slide 33: Proyectos Ejemplo

## Slide 34: Proyectos Ejemplo

## Slide 35: Proyectos Ejemplo

## Slide 36: Proyectos Ejemplo